## Slide 1
BERS ｜ 建築能效評估標示
把建築的能效
標示出來
能效分級、近零碳建築，以及邁向 2050 淨零的這條路，
對開發案到底意味著什麼。
傑丞建築機構 Jieceng Architecture

## Slide 2
AGENDA
本場簡報的四個部分
PART 01
為什麼需要建築能效
淨零趨勢、台灣淨零路徑、制度沿革、師法歐盟 EPBD
PART 02
能效分級制度
相對分級的核心概念、七階段分級、近零碳建築、能效標示
PART 03
評估系統與範圍
能效計算邊界、設計策略、新建與既有、適用類組、與綠建築的關係
PART 04
對開發案與淨零
政策強制要求、產品價值、三標章整合、申請流程

## Slide 3
PART 01
為什麼需要建築能效
從淨零目標，看 BERS 為什麼誕生。
傑丞建築機構 Jieceng Architecture

## Slide 4
定義
什麼是建築能效評估（BERS）
BERS 把一棟建築的能源效率量化、分級，再「標示」出來。就像家電的能效標章一樣，讓建築的耗能表現一眼就看得懂，是推動淨零建築最有效的政策工具之一。
量化
以耗能與碳排密度計算能效
分級
對照市場基準，分為七個階段
標示
公開揭露，能被檢視也能被比較

## Slide 5
背景
全球淨零的脈絡
1997
《京都議定書》提出溫室氣體減量
2015
《巴黎協定》提出淨零排放目標
2021
國際能源署發表 2050 淨零路徑報告
2022
國發會發布台灣 2050 淨零排放路徑

## Slide 6
台灣淨零建築路徑
三個法定的時間點
2030
所有公有新建建築，須達建築能效 1 級或近零碳建築。
2040
50% 既有建築更新為能效 1 級或近零碳建築。
2050
100% 新建、逾 85% 建築為近零碳建築。
這是淨零建築政策的法定時程，而 BERS 正是落實與檢核的關鍵工具。

## Slide 7
制度沿革
從節能法規到能效標示
1995
制訂建築節約能源設計法規
1999
啟動綠建築標章制度
2022
開始實施建築能效評估及標示，公布 EEWH-BERS 前導版（6 類 12 組）
2023
修正綠建築標章及建築能效標示的申請審核作業要點
2024
發布 BERS 手冊，適用範圍擴及大部分建築類組

## Slide 8
制度源頭
師法歐盟的 EPBD 能效標示
BERS 仿自歐盟建築能效法令 EPBD，採用 EN 15217 建議的七階段分級標示，是國際公認最有效的淨零建築政策之一。
公開揭露
能效資訊透明，能被檢視
有感標示
像家電能效標章，民眾看得懂
市場基準
以現行市場平均能效為比較基準
1+ 額外級
允許標示更高的近零碳等級

## Slide 9
為什麼是建築
建築，是淨零的關鍵戰場
建築物的營建與長期使用，佔全國能源消耗與碳排放相當高的比重。提升建築能效，是最直接、也最有效的減碳途徑之一。
營運能耗
空調、照明、設備的長期用電
隱含碳
建材生產與營建過程的碳排
長生命週期
建築一用數十年，影響深遠
可管理
能效可量化、可改善、可檢核

## Slide 10
PART 02
能效分級制度
從 1+ 到 7，把建築能效講清楚。
傑丞建築機構 Jieceng Architecture

## Slide 11
核心概念
BERS 是一種「相對分級」
BERS 以現行建築市場的平均能效水準作為合格分界，再依設計能效相對基準的優劣，往上或往下分級。
優於基準
• 切割為 5 個等分間距
• 由佳至差為 1+、1、2、3、4
• 達 90 分以上即進入 1+ 近零碳區間
劣於基準
• 不及格區間為 5、6、7
• 6、7 屬能效極差的建築
• 給予兩倍較寬的間距

## Slide 12
七階段分級
1+ 到 7，一眼看懂能效
1+
近零碳
1
能效最佳
2
優於基準
3
良好
4
合格分界
5
略低基準
6
能效差
7
能效極差
能效佳
能效差
「1+」為近零碳建築（NZCB）；「4」與「5」之間，是市場平均能效的合格分界點。

## Slide 13
最高等級
1+ 近零碳建築（NZCB）
住宅建築
30%
減碳率達 30% 以上
非住宅建築
50%
節能率達 50% 以上
對應能效分級 90 分以上的區間，是 2050 淨零建築政策的核心目標。

## Slide 14
能效標示
用兩個指標衡量能效
EUI 用電密度
ENERGY USE INTENSITY
• 單位樓地板面積的年用電量
• 反映建築物的耗能強度
kWh / (m²·年)
CEI 碳排密度
CARBON EMISSION INTENSITY
• 單位樓地板面積的年碳排量
• 反映建築物的碳足跡
kgCO₂e / (m²·年)

## Slide 15
PART 03
評估系統與範圍
算什麼、算哪些、怎麼算。
傑丞建築機構 Jieceng Architecture

## Slide 16
能效計算邊界 ECB
納入評估的六項耗能
BERS 以「能效計算邊界（ECB）」界定納入評估的耗能項目，逐一檢視如下六項。
外殼
隔熱、遮陽、開窗
空調
主機效率、變頻
照明
LED、智慧控制
電梯
馬達效率、群控調度
揚水泵
給水加壓、屋頂水箱
機械設備
通風、熱水等公共機電

## Slide 17
EUI 檢核項目 01 / 06
01
Building Envelope
外殼
決定空調負荷的起點
• 外牆與屋頂的隔熱性能
• 開窗面積、玻璃選用與外遮陽
• 朝向配置與開窗位置的優化
外殼做得好，後面的空調可以用更小的容量，達到一樣的舒適。

## Slide 18
EUI 檢核項目 02 / 06
02
Air Conditioning
空調
通常是最大宗的用電負載
• 主機效率（COP／IPLV）
• 變頻控制與分區送風
• 新風與熱回收設計
主機效率提高一級，長期電費單上的差異就很可觀。

## Slide 19
EUI 檢核項目 03 / 06
03
Lighting
照明
長時間運轉的固定負載
• 燈具發光效率（lm／W）
• 公共空間的分區與時段控制
• 自然採光與感應控制整合
走廊、停車場的燈一開就是一整天 —— 效率差一點，全年下來都是電費。

## Slide 20
EUI 檢核項目 04 / 06
04
Elevators
電梯
中高樓層住宅的公共用電大宗
• 馬達效率與驅動方式
• 待機與低載運轉的能耗控制
• 群控調度，減少空跑與等待
電梯的效率住戶看不到，但每個月的公電費單看得到。

## Slide 21
EUI 檢核項目 05 / 06
05
Water Pump
揚水泵
容易被忽略，卻全天候運轉
• 給水加壓與屋頂水箱揚水
• 變頻泵與分區減壓設計
• 馬達效率與管路損耗
揚水泵安靜地運轉一整年，是公電費單上常被忽略的一筆。

## Slide 22
EUI 檢核項目 06 / 06
06
Other Equipment
機械設備
把剩下的公共機電都算進去
• 地下停車場通風與排風機
• 公共空間的熱水系統
• 消防、給排水等其餘固定設備
能效計算邊界把這些細節都納入，標示才貼近建築實際耗能的全貌。

## Slide 23
設計策略
提升能效的兩條路
被動式設計
• 建築外殼的隔熱與遮陽
• 自然採光與自然通風
• 座向與開窗的最佳化
• 從源頭降低空調與照明需求
主動式設計
• 高效率空調主機與變頻
• LED 高效照明與智慧控制
• 高效率電梯與設備
• 再生能源與儲能整合

## Slide 24
評估方式
新建與既有，算法不同
手冊依「新建／既有」與建築性質分為多類次系統，對應不同的計算與查證方式。
新建建築
• 以設計圖說做理論計算
• 設備與使用情境採標準假設
• 屬理論值，不保證等同實際耗能
既有建築
• 以真實電費單換算、可查證
• 可採市場虛擬 EUI 作為基準
• 能對照實際營運表現、支援公開揭露
手冊共規範六類次系統的能效標示法；新建為理論計算值，與實際耗能可能有落差。

## Slide 25
適用範圍
幾乎涵蓋各類建築
2022 年前導版適用 6 類 12 組；2024 年版幾乎適用大部分建築類組，並把所有規定集結於單一手冊。
住宅類
H-2 等住宅建築
文教類
D-2 文教設施等
辦公類
辦公與服務業建築
商業類
賣場、餐飲、旅館
醫療類
醫院與照護機構
其他非住宅
多數一般建築類組
不適用於特殊廠庫、戒護場所、危險廠庫，及海拔 800 公尺以上等特定類組。

## Slide 26
給開發案
能效目標怎麼設
法定門檻
至少達主管機關要求的能效等級
市場定位
能效等級對應產品的低碳賣點
容積策略
結合綠建築爭取容積獎勵
淨零超前
朝近零碳 1+ 級超前部署
建議規劃初期就設定目標能效等級，再回推外殼、空調、照明與再生能源的規格。

## Slide 27
與綠建築的關係
BERS 與綠建築，分進合擊
綠建築 EEWH 的「日常節能指標」可採建築能效評估法，直接以 BERS 的得分換算 —— 兩套制度彼此銜接、互相加分。
綠建築 EEWH
• 四大範疇、九大指標
• 日常節能可採建築能效法計分
建築能效 BERS
• 量化能效、產生能效得分
• 回饋綠建築的日常節能評分

## Slide 28
PART 04
對開發案與淨零
能效不只是標示，更是政策門檻。
傑丞建築機構 Jieceng Architecture

## Slide 29
從鼓勵到強制
能效已成為法定門檻
建築能效正從「鼓勵」走向「強制」，是開發案必須提前因應的政策。
2030
公有新建建築
須達能效 1 級或近零碳建築
2040
既有建築更新
50% 更新為能效 1 級或近零碳
2050
全面近零碳
100% 新建、逾 85% 為近零碳
實際適用範圍與時程，依主管機關最新法令與公告為準。

## Slide 30
產品價值
能效，是碳資產也是賣點
對住戶
• 高能效代表長期電費實際降低
• 能效標示是看得懂的低碳保證
對開發
• 可結合綠建築爭取容積獎勵
• 提前布局，避開未來的法規門檻風險
在淨零成為市場語言的當下，高能效既是產品的差異化賣點，也是長期保值的籌碼。

## Slide 31
標章整合
綠建築 × 智慧 × 能效
三套標章彼此呼應、可合併申請，共同支撐淨零建築與開發效益。
綠建築 EEWH
生態、節能、減廢、健康
智慧建築
偵知、顯示、連動的智慧化
建築能效 BERS
量化能效，邁向近零碳

## Slide 32
申請流程
從計算到取得標示
01
能效計算
依 ECB 計算 EUI／CEI 與能效分數
02
候選證書
新建以設計圖說申請能效評估
03
查核確認
施工落實，文件查驗
04
能效標示
完工取得 1+ 至 7 級標示，公開揭露

## Slide 33
兩者差異
建築能效 與 綠建築 有何不同
綠建築 EEWH
建築能效 BERS
關注面向
生態／節能／減廢／健康，綜合環境評估
專注於能源效率單一面向
衡量方式
四大範疇、九大指標
量化 EUI／CEI 並分級
分級
鑽石至合格，共五級
1+ 至 7，共七階段
目標
整體環境品質
對接近零碳建築
兩者相輔相成：綠建築看整體環境、建築能效專精能源，且可互相換算。

## Slide 34
重點回顧
關於 BERS，記住這幾點
• BERS 把建築能效「量化、分級、標示」，制度仿自歐盟 EPBD
• 七階段分級 1+ 到 7，以市場平均能效為合格分界
• 1+ 為近零碳建築：住宅減碳 30% 以上、非住宅節能 50% 以上
• 計算邊界 ECB 涵蓋外殼、空調、照明、電梯、揚水泵與機械設備
• 標示以 EUI（用電密度）或 CEI（碳排密度）呈現
• 對接 2050 淨零：2030 年起公有新建須達能效 1 級或近零碳

## Slide 35
BERS ｜ 量化能效・邁向淨零
把能效講清楚，
讓淨零看得見
傑丞建築機構 Jieceng Architecture