## Slide 1
內政部建築研究所 / Architecture and Building Research Institute
智慧建築標章
2024 版解析
六大評估指標 × 四個認證等級 × 2024 最新修訂重點
從 ICT 基礎到 AI 數位孿生，全面解析台灣智慧建築認證制度
2026.05.26

## Slide 2
今日議程
PART 01 — 制度概覽
• 制度背景與沿革
• 2024 版六大更新重點
• 六大評估指標總覽
• 各指標配分比重
PART 02 — 指標深度解析
• ① 資訊通信
• ② 安全防災
• ③ 健康舒適
• ④ 節能管理
• ⑤ 設備整合
• ⑥ 貼心便利
PART 03 — 認證與申請
• 四個認證等級
• 申請流程說明

## Slide 3
智慧建築 ／ 制度背景
從 2004 到 2024：二十年智慧進化
2004
2004
智慧建築標章創立 六大指標確立
2010
2010
修訂版本 強化設備整合評估
2016
2016
IoT 概念 納入評分
2020
2020
5G 時代 前瞻條款 AI 準備
2024
2024★
AI × 數位孿生 資安強化本次重點
制度定位
智慧建築標章由內政部建築研究所主管，評估建築物將資訊通信、節能管理、安全防災等 六大智慧化系統整合至空間設計的程度，目標打造更安全、舒適、節能的人性化智慧建築。
6
評估指標
4
認證等級
5yr
標章有效期
ABRI
建築研究所主管

## Slide 4
2024 版 ／ 修訂重點
2024 版六大更新重點
① ICT 更新
5G / Wi-Fi 6E 納入評分
5G 小基站室內部署及 Wi-Fi 6E 全棟無縫覆蓋，正式列入評分。
② 資安強化
零信任資安架構
資訊安全防護獨立為必要評估條款，要求 IDS/IPS、VPN、Zero Trust 架構。
③ AI 智慧化
各指標 AI 加分項
六大指標均新增 AI 智慧化加分子項，包含 AI 影像分析、AI 需量預測等。
④ 數位孿生
BIM 數位孿生整合
設備整合指標新增 BIM 數位孿生加分，建築 3D 模型與 BMS 即時連動。
⑤ 碳管理
建築碳足跡智慧監控
節能管理指標新增碳排放即時監控，配合 2050 淨零路徑讓建築能耗透明化。
⑥ 數位服務
行動 App 一站式服務
貼心便利指標提升行動裝置整合評分，涵蓋物業 App、IoT 智慧家電整合。

## Slide 5
智慧建築 ／ 指標架構
六大評估指標總覽
01
📡
資訊通信
ICT Infrastructure
02
🛡️
安全防災
Safety & Security
03
🌡️
健康舒適
Health & Comfort
04
⚡
節能管理
Energy Management
05
🔗
設備整合
Systems Integration
06
📱
貼心便利
Smart Convenience

## Slide 6
智慧建築 ／ 配分比重
六大指標配分比重
資訊通信
20%
安全防災
20%
健康舒適
15%
節能管理
20%
設備整合
15%
貼心便利
10%
評分架構說明
• 各指標分為必要項目與選擇（加分）項目
• 必要項目未達標，該指標不計分
• 加分項目每項可累積得分，達上限後不再計算
• 2024 版各指標均設有「AI 智慧化」加分子項
適用建築類型
• 辦公大樓
• 商業建築
• 住宅大廈
• 學校教育
• 醫療院所
• 廠辦建築

## Slide 7
01 資訊通信 ／ ICT Infrastructure
資訊通信 —
ICT Infrastructure
必要項目
• 結構化佈線：Cat.6A 以上線纜或光纖主幹
• 無線網路覆蓋：全棟 Wi-Fi 6／6E 無縫覆蓋
• 機房設施：UPS 不斷電、溫控、獨立門禁
• 資訊安全基礎：防火牆、網路分區隔離
選擇（加分）項目
• 5G 小基站室內部署 [2024新增]
• 零信任（Zero Trust）資安架構 [2024強化]
• IDS/IPS 入侵偵測防禦系統
• N+1 冗餘備援機制
• AI 網路流量異常偵測 [2024 AI加分]
2024 重點：5G × Zero Trust
5G 小基站讓建築內部具備毫秒級低延遲連線。 零信任架構「永不信任、持續驗證」，大幅提升建築資訊系統的資安等級。

## Slide 8
02 安全防災 ／ Safety & Security
安全防災 —
Safety & Security
必要項目
• 智慧門禁：IC 卡、藍牙、生物辨識（至少一種）
• CCTV 監控：主要公共區域全覆蓋
• 火警系統：智慧型煙霧偵測、自動灑水連動
• 緊急廣播：數位多區域廣播系統
選擇（加分）項目
• AI 影像行為分析（異常偵測）[2024新增]
• 人臉辨識門禁 × 訪客預約整合
• 熱感應周界防護
• 地震感測器 × 自動斷電保護
• AI 火焰早期偵測 [2024 AI加分]
2024 重點：AI 影像分析
AI 影像行為分析能自動辨識人員聚集、遺留物、翻越圍欄等異常行為， 即時發出警報，從被動監控進化為主動預防的智慧安防系統。

## Slide 9
03 健康舒適 ／ Health & Comfort
健康舒適 —
Health & Comfort
必要項目
• 室內空氣品質（IAQ）監測：CO₂ 感測器裝設
• 空調自動控制：依設定溫度自動調節
• 照明自動控制：人體感應或時序控制
選擇（加分）項目
• PM2.5、TVOC 即時監測 + 顯示面板
• AI 預測性空調控制（減少啟停震盪）[2024 AI加分]
• 智慧照明：晝光感測 × 色溫自動調節
• 給水品質智慧監測（餘氯、濁度）
• 電梯目的地控制（DCS）智慧調度
2024 重點：AI 預測性空調
AI 預測性控制透過分析室外氣溫、建築熱慣性、使用人數等資料， 提前調整空調輸出，同步達到舒適度提升與能耗降低的雙重效益。

## Slide 10
04 節能管理 ／ Energy Management
節能管理 —
Energy Management
必要項目
• 能源管理系統（EMS）：全棟用電即時監控儀表
• 分項計量：空調、照明、動力各自獨立計量
• 智慧電表（AMI）：30 分鐘間隔自動讀表
選擇（加分）項目
• 太陽光電 + ESS 儲能整合 [2024強化]
• AI 電力需量預測與自動控制 [2024 AI加分]
• 建築碳足跡即時監控儀表板 [2024新增]
• 電動車充電樁智慧管理
• 需量反應（DR）自動化機制
2024 重點：碳足跡監控
2024 版新增建築碳足跡即時監控加分項： 系統依能源耗用量自動換算 CO₂ 排放，提供月度碳排告報告，協助建築物進行碳盤查。

## Slide 11
05 設備整合 ／ Systems Integration
設備整合 —
Systems Integration
必要項目
• 建築自動化系統（BAS / BMS）：跨系統整合平台
• 中央監控室：統一操作介面（至少三系統整合）
• 開放通訊協議：BACnet、Modbus 或 MQTT
選擇（加分）項目
• BIM 數位孿生整合（3D 即時管理）[2024新增]
• AI 設備壽命預測性維護 [2024 AI加分]
• 雲端遠端監控平台
• IoT 閘道器 × 感測器網路擴充
• 數位維運工單系統（CMMS）
2024 重點：BIM 數位孿生
數位孿生將實體建築 1:1 映射為 3D 數位模型， 每個設備的即時狀態直接顯示在模型上，大幅提升維護效率並減少停機損失。

## Slide 12
06 貼心便利 ／ Smart Convenience
貼心便利 —
Smart Convenience
必要項目
• 智慧停車：車牌辨識 + 剩餘車位即時顯示
• 訪客管理：電子登記 + 訪客證件核驗
• 資訊服務：大廳資訊看板 / 導覽系統
選擇（加分）項目
• 物業管理 App（報修、繳費、公告）[2024強化]
• 智慧信箱：包裹自動通知 + 自取
• 共用設施線上預約系統
• 智慧停車自動繳費（ETC / 行動支付）
• IoT 智慧家電整合控制 [2024新增]
2024 重點：物業 App 整合
2024 版大幅提升行動 App 整合評分比重， 要求物業 App 涵蓋：報修申請、社區公告、訪客 QR Code 邀請、共用設施預約、繳費等。

## Slide 13
智慧建築 ／ 認證等級
四個認證等級
🏅
合格級
Qualified
基礎門檻
各指標必要項目全數通過，選擇項目達最低得分門檻，具備完整智慧建築基礎功能。
🥈
銀 級
Silver
優良表現
在合格基礎上，多項加分指標有良好表現，系統整合度高，具備智慧化升級潛力。
🥇
黃金級
Gold
卓越表現
多數指標達高分，具備 AI 智慧化、跨系統整合及主動式管理能力，為市場標竿案例。
💎
鑽石級
Diamond
頂尖典範
六大指標均達頂尖水準，涵蓋 AI 分析、數位孿生、5G 及碳足跡監控，代表台灣最高智慧建築標準。
2024 版鑽石級新要求
• 至少導入 2 項 AI 智慧化加分子項
• 完成建築碳足跡監控系統建置
• 具備 BIM 數位孿生或 5G 基礎設施
評定有效期與展延
• 標章有效期：5 年
• 到期前 6 個月可申請重新評定或展延
• 系統升級後可申請等級提升評定

## Slide 14
智慧建築 ／ 申請流程
申請流程 — 四大階段
STEP 01
📋
設計階段規劃申請
確認智慧化系統設計規格，向建研所提出「候選智慧建築證書」申請，確立評估方向
→
STEP 02
🏗️
施工階段文件蒐集
設備採購規格書、施工紀錄、系統整合測試報告、資安掃描報告等文件備齊
→
STEP 03
🔍
竣工後現場勘查
委託評定機構進行書面審查＋現場設備功能測試，驗證各指標實際運作狀況
→
STEP 04
🏆
核發標章公開揭示
通過評定後核發正式標章，建築物公共區域需揭示標章，並登錄至建研所資料庫
申請應備文件
• 智慧化系統設計說明書
• 各子系統設備規格書及型錄
• 系統整合測試報告（FAT/SAT）
• 資訊安全評估報告（2024版強制）
• 竣工平面圖 × 系統架構圖
評定機構
申請人可自行向內政部建築研究所申請，或委託建研所認可之評定機構代為辦理。 評定費用依建築規模與評估指標數量而定。

## Slide 15
智慧建築 ／ 重點回顧
六大指標 × 2024 更新一覽
指標
核心功能
必要項目
2024 新重點
① 資訊通信
ICT 基礎 × 網路覆蓋
Cat.6A 佈線、Wi-Fi 全棟
5G小基站、Zero Trust
② 安全防災
門禁 × 監控 × 火警
門禁、CCTV、火警、廣播
AI 影像行為分析
③ 健康舒適
IAQ × 空調 × 照明
CO₂ 監測、空調自控
AI 預測性空調控制
④ 節能管理
EMS × 計量 × 再生能源
EMS、分項計量、智慧電表
碳足跡監控儀表板
⑤ 設備整合
BAS/BMS × 跨系統整合
BMS、開放協議、中控室
BIM 數位孿生
⑥ 貼心便利
停車 × 訪客 × 行動服務
智慧停車、訪客管理
物業 App × IoT 家電整合

## Slide 16
智慧建築標章 2024 版
從 ICT 基礎到 AI 數位孿生，
智慧建築不只是科技
而是對使用者生活品質的完整承諾
資訊通信
安全防災
健康舒適
節能管理
設備整合
貼心便利
資料來源：內政部建築研究所 智慧建築標章評估手冊 2024 版